## Slide 1
文献综述
水陆两栖应急配送舰队 · 开题报告
问题识别
文献调研
方案设计
迭代优化
概念构思
01
JAXA月球车部署坡道
Acta Astronautica · 2017, 138: 454–461
伸缩式与折叠式坡道方案权衡，折叠式因机构简单、故障冗余更高被选为任务方案
✓ 对塔设计的启示：折叠冗余方案，快速架设
02
月船3号月球车坡道
Acta Astronautica · 2025, 229: 1–12
双面板折叠机构经有限元/热真空/振动/月面实投完整验证，防卡滞失效
✓ 对塔设计的启示：展开机构需完整验证闭环
03
安防机器人自动对接充电
IEEE/RSJ IROS · 2005
视觉地标+虚拟弹簧+被动柔顺三层容错，100次对接成功率99%
✓ 对塔设计的启示：感知—控制—机械三层容错设计
04
视觉-激光雷达自主对接
Applied Sciences · 2023, 13(19): 10675
YOLOv7识别充电站+激光雷达七状态机，验证集mAP@0.5达99.4%
✓ 对塔设计的启示：视觉语义+激光雷达几何互补对接
05
自旋转桨轮两栖机器人
IEEE/ASME Trans. Mechatronics · 2023, 28(4)
齿轮约束桨叶自转，仅用一套轮系实现陆地行驶+水面推进+越障
✓ 对塔设计的启示：紧凑机构兼顾水陆运动与越障能力
06
模块化空地车队系统集成
DESIGN Conference · 2018
模块化设计需在车队任务演化中评价，UGV自动换电是关键车队级行为
✓ 对塔设计的启示：模块化调度与自动换电机制
!
研究空白
中心基站塔 · 系统级集成
现有文献在可部署机构、自主对接、两栖移动与系统集成四大领域各有突破，
但尚无面向洪涝灾后应急配送场景的“中心基站塔”全系统集成方案